# торги 23.11.11  лот 19

- Грузовой самосвал КРАЗ 65055-40 (VIN Y7D65055070806436)

- Грузовой самосвал КРАЗ 65055-40 (VIN Y7D65055070806719)

- Грузовой самосвал КРАЗ 65055-40 (VIN Y7D65055070806475)

Транспортные средства бывшие в употреблении, требуется изъятие и самовывоз, расположены по адресу: Мурманская обл., карьер Чигарпакенч

| № п/п | Наименование марка, модель ТС | Рег. знак | Цвет | Год вып. | Пробег, тыс. км | VIN | Номер ПТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРАЗ 65055-40 | О252 ЕТ 51 | Красный | 2007 | 200 | Y7D65055070806436 | 50 ТО 601502 |
| 2 | КРАЗ 65055-40 | О262 ЕТ 51 | Красный | 2007 | 210 | Y7D65055070806719 | 50 ТО 601510 |
| 3 | КРАЗ 65055-40 | О222 ЕТ 51 | Красный | 2007 | 220 | Y7D65055070806475 | 50 ТО 601504 |

Самосвал КрАЗ-65055-040

| Самосвал КрАЗ-65055-040 |
| --- |
| Техническая характеристика |
| Колесная формула | 6x4 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 12300 |
| - передаваемая через шины переднего моста, кг | 4200 |
| - передаваемая через шины тележки, кг | 8100 |
| Масса автомобиля полная, кг | 28350 |
| - передаваемая через шины переднего моста, кг | 5900 |
| - передаваемая через шины тележки, кг | 22450 |
| Грузоподъемность, кг | 16000 |
| Объем платформы, м3 | 10,5 |
| Двигатель дизельный, V-обрызный с турбонаддувом | ЯМЗ-238Д (EURO-0), ЯМЗ-238ДЕ2 (EURO-2) |
| Число цилиндров | 8 |
| Рабочий объем, л | 14,86 |
| Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин-1 | 243(330) |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н*м (кгс*м) ЯМЗ-238Д при 1200-1400 мин-1 | 1225 (125) |
| ЯМЗ-238ДЕ2 при 1100-1300 мин-1 | 1274(130) |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Сцепление - ЯМЗ-238Д - двухдисковое, сухое ЯМЗ-238ДЕ2 -однодисковое, сухое |
| Коробка передач - механическая, двухдиапазонная, восьмиступенчатая |
| Передаточные числа коробки передач | 7,30; 4,86; 3,50; 2,48; 2,09; 1,39; 1,00; 0,71 |
| Задний ход | 10,46; 2,99 |
| Главная передача - мосты центральные, двухступенчатые, односкоростные, с межколесными блокируемыми дифференциалами, средний мост проходного типа с межосевым блокируемым дифференциалом |
| Передаточное число главной передачи | 6,154 |
| Шины | 12.00R20 (320R-508) |
| Топливный бак, л | 250 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 25 |
| Контрольный расход топлива КрАЗом при постоянной скорости 60 км/ч, л/100 км ЯМЗ-238Д | 32,3 |
| ЯМЗ-238ДЕ2 | 30,8 |
| Радиус поворота, м | 11,0 |

## Фотографии

Автомобиль КРАЗ 65055  О 262 ЕТ 51

Автомобиль КРАЗ 65055  О 222 ЕТ 51

Автомобиль КРАЗ 65055  О 252 ЕТ 51

Необходим ремонт и диагностика следующих деталей:

КРАЗ г.н. О222ЕТ 51

- Коробка отбора мощности;

- Насос гидравлический подъема кузова

- Шланг гидравлики выходной

- Шток гидроцилиндра подъема кузова

- Межосевой карданный вал, болты

- Энергоаккумуляторы заднего моста

- Воздушный шланг (выход с 3-го ресивера)

- Тормозные колодки заднего моста

- Турбокомпрессор

- Износ двигателя внутреннего сгорания 90%

- Износ резины – 89%

КРАЗ г.н. О252ЕТ 51

- Энергоаккумуляторы заднего моста

- Спидометр

- Турбокомпрессор

- Электородвигатель отопления кабины

- Тормозной шланг передний правый

- Выход из строя среднего моста

- Износ резины – 89%

КРАЗ г.н.  О262ЕТ 51

- Тормозной шланг передний правый

- Сальник гидроцилиндра подъема кузова

- Энергоаккумуляторы среднего моста

- Энергоаккумулятор заднего моста правый

- Выход из строя заднего моста

- Износ резины – 89%

Текущее использование объектов

В настоящий момент в связи с необходимостью ремонтных работ не эксплуатируются.